Каток XD 120

Масса катка (кг) 12300

Нагрузка на передний барабан (кг) 6100

Нагрузка на задний барабан (кг) 6200

Скорость (км/ч) 0-10

Крутизна уклона (%) 30

Диаметр барабана (мм) 1250

Ширина барабана (мм) 2130

Двигатель Модель - Cummins B3.9-C

Длина (мм) 6000 Ширина (мм) 2270 Высота (мм) 3430

Цена в Кемерово: при предоплате 30% -3195000 руб.

50%-3065500 руб.

100%-2937000 руб.

В Москве +90000 руб.

Срок поставки 45 рабочих дней

Каток XD 130

Технические данные XD130

Рабочий вес, кг	13 000

Рабочая скорость, км/ч	0-10

Угол подъема, °	30

Колёсная база, мм	2 130

Общие размеры

Длина, мм	6 350

Ширина, мм	2 270

Высота, мм	3 430

Двигатель

Модель	Cummins

Мощность, кВт	97

Цена в Кемерово: при предоплате 30% -3482000 руб.

50%-3353500 руб.

100%-3225000 руб.

В Москве +90000 руб.

Срок поставки 45 рабочих дней

Каток YZ16JC

Технические характеристики вибраторного катка YZ16JC

Модель    	YZ16JC

Рабочий вес    	kg	16000

Вес распределенияч пер. колеса	kg	7700

Вес распределения зад. колеса	kg	8300

Статическая нагрузка	N/cm	348

1 скорость	km/h	2.86

2 скорость	km/h	5.3

3 скорость	km/h	9.7

Подъемопреодолеваемость	%	30

Мах рельеф колеса	mm	120

Радиус поворота	mm	6500

Мин.клиренс	mm	385

Угол поворота	0	±32

Угол колебания	0	±11

Частотность вибрации	Hz	28

Амплитуда	mm	2.0/1.0

Центробежная сила (выс./низ амплитуда)	kN	300/150

Диаметр вальца	mm	1523

Ширина вальца	mm	2178

Двигатель	ШанхайD6114

Тип	охлаждающий

Мощность/1500 об.*мин.	kw	115

Длина		mm	5720

Ширина	mm	2410

Высота	mm	3160

Цена в Кемерово: при предоплате 30% -1805500 руб.

50%-1676600 руб.

100%-1550000 руб.

В Москве +90000 руб.                                                   Срок поставки 45 рабочих дней

Каток YZ18JC

Масса катка (кг)	18000

Нагрузка на барабан (кг)	8700

Нагрузка на задние колеса (кг)	9300

Статическая линейная нагрузка на передний барабан (кг/см)	390

Скорость (км/ч)	I-я - 2,86

II-я - 5,3

III-я - 9,7

Крутизна уклона (%)	30

Min радиус поворота (мм)	6500

Min клиренс (мм)	385

Max выступ (мм)	120

Угол поворота барабана	±32º

Угол колебаний	±11º

Частота колебаний (Гц)	28

Амплитуда колебаний (max/min)(мм)	2,1/1,1

Усилие вибрации (max/min)	330/190

Диаметр барабана (мм)	1523

Ширина барабана (мм)	2178

Двигатель	Модель - D6114

Тип - Водяное охлаждение под давлением

Мощность при скорости вращения вала 1800об/мин (кВт) - 115

Длина (мм)	5930

Ширина (мм)	2410

Высота (мм)	3160

Цена в Кемерово: при предоплате 30% -1994500 руб.

50%-1865500 руб.

100%-1737000 руб.

В Москве +90000 руб.                                                   Срок поставки 45 рабочих дней

Каток YZC12

Амплитуда колебаний, мм	0,8/0,4

Вес переднего барабана, кг	6000

Высота, мм	3170

Двигатель	CumminsB3.9C

Длина, мм	5330

Мин. радиус поворота, мм	6000

Преодолеваемый уклон, %	30

Скорость, км/ч	10

Статическая линейная нагрузка, H/cм	276/276

Центробежная сила, кН	80/140

Частота	48

Частота вращения, rpm	2500

Ширина уплотнения, мм	2130

Ширина, мм	2300

Эксплуатационная масса, кг	12000

Эксплуатационная мощность, кВт	97

Цена в Кемерово: при предоплате 30% -2714500 руб.

50%-2586000 руб.

100%-2457000 руб.

В Москве +90000 руб.

Срок поставки 45 рабочих дней